## Slide 1: 專題方案
A組:洪偉陞 夏進源 張韋翔 林峻源 黃立宇

## Slide 2: 前次會議重點
腳踝輔具目的是什麼，以確認需求
確認網上產品規格定義及材質
案例功能列出來（一人要查詢兩樣)
專利一個 (可看到較多技術跟內容)
確認輔具市面上是否有販售
確定專利是否有出現，避免重複

## Slide 3: 輔具目的
許多中風後病人即使恢復到能夠放手走路的程度，腳踝依舊會因為無力或是張力太高導致腳踝關節有垂足(drop foot)狀態，因此目的可增快行走速度、減少疲勞，重在防止患者跌倒的情況發生
對輔具的需求：前腳掌支撐、對腳踝的矯正、輔助行走的協調性、給予彎曲的回復力

## Slide 4: 產品規格定義及材質
材質 | 優點 | 缺點
低溫熱塑塑膠 | 較便宜、透氣性佳、防水、輕 | 材質較硬、體積大、耐用度差
高溫熱塑塑膠 | 強度較高 | 透氣性差
複合材料 | 集各家所長 | 價格貴、需考慮材料連結性
碳纖維 | 輕巧、透氣、耐用 | 價格貴
金屬 | 強度高、便宜 | 重量較重

## Slide 5: 輔具類型
腳踝 已僵硬變形 | 

## Slide 6: 易步垂足板
材料：複合材料
耐用度：約3~4年
體積：小，可直接穿原尺寸的鞋子
舒適度：包覆少，透氣
固定性：高，可避免張力型垂足足內翻
可動關節：獨家專利的腳踝可動的彈性關節，可根據使用者張力大小調整
https://www.baldur.tw/blog/comparison-of-afo-for-stroke-patients/

## Slide 7: 碳纖維垂足板
材料：碳纖維
耐用度：約2~3年
體積：小，可直接穿原尺寸的鞋子
舒適度：包覆少，透氣
固定性：腳掌無綁帶加強，對張力型足內翻效果有限
可動關節：無
https://www.baldur.tw/blog/comparison-of-afo-for-stroke-patients/

## Slide 8: 掛鞋式垂足板
材料：複合材料
耐用度：約2~3年
體積：小，掛在鞋子外面
舒適度：高
固定性：低，對於張力型足內翻效果有限
可動關節：無，但提供結構彈力協助腳踝運動
https://www.baldur.tw/blog/comparison-of-afo-for-stroke-patients/

## Slide 9: 低溫熱塑前置式垂足板
材料：低溫熱塑塑膠
耐用度：約三個月
體積：較大，需要為患腳買大一號的鞋子
舒適度：材質較硬，但內部有泡綿提供緩衝
價格：健保全額補助
固定性：高，可適用於張力型垂足
可動關節：無
https://www.baldur.tw/blog/comparison-of-afo-for-stroke-patients/

## Slide 10: 綁繩式垂足板
材料：複合材料
耐用度：約2~3年
體積：最小，直接掛在鞋子外面
舒適度：高
固定性：較低，對於張力型足內翻效果有限
可動關節：無
https://www.baldur.tw/blog/comparison-of-afo-for-stroke-patients/

## Slide 11: 高溫熱塑後置式垂足板
材料：高溫熱塑塑膠
耐用度：約2~3年
體積：較大，需要為患腳買大一號的鞋子
舒適度：包覆性高，較悶熱
固定性：高，適用於張力型垂足，甚至腳踝變形之患者
可動關節：可加裝無彈力的動態關節
https://www.baldur.tw/blog/comparison-of-afo-for-stroke-patients/

## Slide 12: 金屬支撐足踝輔具
材料：金屬
耐用度：約2~3年
體積：較大，直接取代患者的鞋子
舒適度：涼鞋透氣性好
固定性：低，支撐效果有限
https://colabo-po.com/docs/2021100100290/

## Slide 13: 足踝輔具 (201742602)
選擇性限制或容許踝關節轉動
調整小腿與垂直軸夾角
維護踝關節活動度
穩定站立
避免垂足和膝蓋彎曲
動態儲存特性

## Slide 14: 踝足矯型器 (I699197)
3D列印技術為踝足矯形器的設計提供了更多靈活性
複合材料使用
蜂巢結構和鏤空設計
踝足矯形器可以適應多種病理步態
增強站立期的足踝穩定性，並改善復健期步態和足踝附近肌肉群的肌力。

## Slide 15: 足踝矯正裝置及足踝矯正裝置的支架(M451953)
踝部綁帶可以綑綁定位在使用者的踝部，同時實現撓曲功能。
頸縮段外型：適用左腳和右腳，提供個人化的支撐。
具有儲備彈性並具有彈性復位的效果
碳纖維材質的支架具有較高的耐用性

## Slide 16: 足踝矯正輔具 (M554778)
足踝支撐器具有銜接元件，該元件前側面設有多個橫向剖縫。
提供適當的蹠屈彎折應力和回復力。
提供適當的背屈彎折應力和回復力
彎折應力的差異，使垂足患者的行走更接近正常步態。
有助於改善足部下垂問題，同時減少背屈阻力

## Slide 17: 足踝輔具及其製作方法(I666012)
足踝輔具包括以可轉動方式連接的小腿固定單元和足底板側支架
支撐單元提供阻尼效果和彈性支撐效果
精確標記足踝特徵點
總之，這種足踝輔具設計結合了小腿固定單元、足底板側支架和支撐單元，提供阻尼和彈性支撐，以增強輔助效果。

## Slide 18: 參考專利
https://relive.tw/stroke-drop-foot-ankle-foot-orthosis/
https://www.baldur.tw/blog/comparison-of-afo-for-stroke-patients/
https://colabo-po.com/docs/2021100100290/
http://www.chimei.org.tw/seminar/副木講義.pdf
http://www.pt.org.tw/pt_news_detail.php?Bid=3&Id=111